Jakość wody w wodociągach podległych  ZWiK  w Rawiczu sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. .informuje, że na podstawie przeprowadzanych systematycznie badań własnych, badań zleconych oraz badań instytucji kontrolnych - w wyznaczonym  zakresie zatwierdzonym przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pod względem fizyko-chemicznym, bakteriologicznym i organoleptycznym stwierdza się przydatność wody z wodociągu w Rawiczu ,Dębnie Polskim ,Izbicach ,Słupi Kapitulnej , Łaszczynie do  spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. , poz.. 2294).

Parametry fizyko-chemiczne wody  w roku 2022 w wodociągach należących do ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.

| Parametry | jednostka | norma | Załęcze (Rawicz) | Dębno Polskie | Izbice | Łaszczyn | Słupia Kapitulna | Zielona Wieś |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa | mg/l |  | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Mętność | NTU | 1 | 0,12 | 1,00 | <0,10 | 0,16 | 0,42 | <0,10 |
| pH |  | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,1 |
| Przewodność | μS/cm | 2500 | 607 | 320 | 560 | 363 | 460 | 727 |
| Zapach |  | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. |
| Jon amonowy | mg/l | 0,5 | <0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Azotany | mg/l | 50 | 13,9 | <4,50 | <4,50 | <4,50 | <4,50 | <4,50 |
| Azotyny | mg/l | 0,5 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Mangan | μg/l | 50 | <4,0 | 27,9 | <4,0 | 21,3 | 15,3 | 19,7 |
| Żelazo | μg/l | 200 | <60,0 | 160 | <60,0 | <60 | <60 | <60 |
| Twardość | mg/lCaCO3 | 60-500 | 295 | 128 | 355 | 363 | 226 | 459 |

Wartości dopuszczalne (normy) podane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294)